| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Полуавтоматический горизонтальный обмотчик

AVVOLGIPACK  40SE (пр-во Lineapack, Италия)

Назначение оборудования: упаковка длинномерных изделий в стрейтч-пленку (погонаж, деревянный, металлический и пластиковый профиль, двери, доски, пенопласт, трубы, материалы в рулонах и др.)

Решаемые задачи:

- Защита продукции от воздействия внешней среды, в том числе с использованием других видов пленки: полиэтилена и воздушно-пузырчатой.

- Сохранность при транспортировке

- Формирование групповой упаковк

| Габариты упаковываемой продукции: | Основные технические характеристики |
| --- | --- |
| Базовая ширина(В) | Max высота упаковки (H) |  | Потребляемая мощность, кВт/В/Гц | 0,37/220/50 |
|  |  |  | Cкорость вращения арки, об/мин | 30-140 |
| 200 | 370 |  | Давление воздуха, бар | 6 |
| 300 | 330 |  | Расход воздуха, литр/цикл | 0,15 |
| 400 | 300 |  | Длина подающего/выходного конвейера | 500/500 |
| 500* | 230* |  | Ширина конвейера,мм | 400 |
| Ø | 370 |  | Max диаметр/ширина пленки, мм | 150/75-125 |
|  |  |  | Внутренний диаметр втулки пленки, мм | 38-42 |
| * Без боковых направляющих |  | Толщина пленки, мкм | 15-35 |

Основные этапы работы:

- Оператор укладывает продукцию на подающий конвейер

- Запускает с помощью педали цикл обмотки (пленка закрепляется автоматически)

- Продвигает продукцию через арку обмотки на выходной конвейер (происходит оборачивание продукции стрейтч-пленкой)

- После окончание цикла пленка отрезается автоматически

Цена, включая НДС: 9100 EUR

Предоплата: 50%

Остаточный платеж: за 10 рабочих дней до отгрузки

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: до 12 недель с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел.(812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

Оборудование включает следующие элементы:

- арка обмотки, управляемая инвертером, с установленным внутри рулоном стрейтч-пленки

- роликовые неприводные конвейера подачи и выхода продукта

- панель управления

- педаль управления циклом обмотки