| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Целлофанатор - автомат BS-250
(упаковка типа "конверт")

Предназначение:

Аппарат создан для скоростного завертывания в полипропиленовую пленку методом "конверта": аудио-видео кассет, компакт-дисков, кондитерских изделий, парфюмерной и фармацевтической продукции, чайных коробочек и много другого. Автомат может работать самостоятельно и в составе автоматической упаковочной линии совместно с автоматими для картонирования и автоматом для упаковки в гофротару. Герметичная упаковка в пленку позволяет сохранить качество продукции.

Таким образом, увеличивается срок хранения продукции, упакованной в пленку. Кроме того, качественная упаковка повышает престиж продукции, выгодно отличает Ваш товар от аналогичного, запоминается и выделяет на фоне множества других торговых марок.

Оборудование предназначено для упаковки, как одиночных коробочек, так и групп коробочек в пленку методом заворачивания «конвертом». 
Процесс заворачивания происходит в полностью автоматическом режиме с момента укладки коробок на транспортер.

Управление машиной осуществляется с TOUCH SCREEN дисплея. Машина имеет систему самодиагностики и электронную систему защиты приводов.

Технические характеристики:

| Производительность: | 20-60(packs/min) |
| --- | --- |
| Размеры упаковки: | (40-200)x(30-120)x(10-50)мм |
| Питание: | 220v 50hz |
| Мощность двигателя: | 0.75kw |
| Мощность нагревателя: | 4kw |
| Габаритные размеры: | 2700x975x1490mm |
| Вес: | 1000kg |

# Цена, включая НДС: ___________ руб.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/