| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стреппинг-машины EXS-205 (с открытым столом) и 
EXS-305 (с закрытым столом):

Описание:

Модель EXS-205/305 производства ExtendGreatInternationalCorp. представляет собой полуавтоматическую машину для обвязки ПП лентой средних и небольших упаковок. Данная машина обладает простой и прочной конструкцией и идеально подходит для организаций с небольшим бюджетом. EXS-205/305 работает с ПП лентой шириной от 5 до 15 мм. Концы ленты соединяются посредством термосварки. 

Процесс работы на данной стреппинг-машине происходит следующим образом: 
оператор выбирает длину выбрасываемой ленты и силу натяжения; машина подает ленту заданной длинны; оператор оборачивает упаковку лентой и вставляет ее конец в специальное отверстие; затем машина натягивает, сваривает и обрезает ленту.

Основные характеристики:

- Внешняя регулировка силы натяжения ленты. 
- Надежные блокируемые колеса. 
- Простота в использовании и техническом обслуживании. 
- Стол из нержавеющей стали. 
- Лучшее соотношение цены и качества.

| Технические характеристики cтреппинг-машин EXS-206/EXS-306: |
| --- |
| Ширина ленты | 5-15 мм |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обвязка |
| Электрические характеристики | 220 В, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Потребляемая мощность | 0,2 кВт |
| Сила натяжения | 2-55 кг |
| Размеры машины | 780 мм (Д) х 550 мм (Ш) х 750 мм (В) |
| Вес машины | 63 кг |

Цена, включая НДС: ____________руб.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента предоплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/