| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +7-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Автоматическая упаковочная машина FL-5545TBA+ термотуннель SM-4525

Технические характеристики

| Модель | FL-5545TBA | SM-4525 |
| --- | --- | --- |
| Размер машины Д*Ш*В (мм) | 1615*835*1470 | 1300*715*1455 |
| Макс. размер запайки Д*Ш (мм) | 550*450 | / |
| Макс. размер упаковки Д*В (мм) | ≤500 | 700*400*200 |
| Макс. размер упаковки Ш*В (мм) | ≤430 |  |
| Скорость упаковки (шт/мин) | 15-25 | 30-50 |
| Масса нетто (кг) | 225 | 185 |
| Мощность (кВт) | 1.3 | 9 |
| Источник питания | 1Ф 110В/220В 50/60Гц | 3Ф 220В/380В 50/60Гц |
| Давление воздуха (кг/см2) | 5.5 | / |

Диапазон применимости:

Данная машина состоит из модуля подготовки под  усадку FL-5545TBA и термотуннеля SM-4525 и применяется для упаковки различной продукции в термоусадочную пленку в автоматическом режиме. Подходит для производств с большим объемом упаковок.

Данная машина может поставляться без термотуннеля для получения упаковки без усадки, так называемый «свободный пакет», а также может комплектовать другими моделями термотуннелей.

Технические особенности

- FL-5545TBA – автоматический запайщик. Оборудован регулируемой системой подачи пленки и регулируемым столом транспортера. Удовлетворяет различным требованиям продуктов. Также имеет устройство для упаковки маленьких продуктов. Допускает к использованию такие типы пленку как ПОФ, ПВХ, ПП, ПО.

- Имеет один горизонтальный и один вертикальный датчик при входе в запайщик. Их легко переключить. Подходит даже для тонких продуктов.

- Длина пленки контролируется фотоэлементом и счетчиком, также имеется  автоматический сбор обрезанной пленки (намотчик).

- Использует цифровой температурный контроллер OMRON с функцией PID. Сам резак имеет функцию защиты во избежание порчи продукта.

- На машине имеется  защитная крышка из оргстекла с функций сигнала для безопасности оператора.

- Машину можно встроить в производственную линию.

- Специально разработанное устройство синхронизации для верхней и нижней пленки, во избежание отсутствия протяжки пленки.

Производство: SBWPACK (Китай)

Цена линии, включая НДС: 15000 $

Гарантия 1 год.

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% за десять дней до отгрузки

Оплата производится по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.

Цены включают таможенную пошлину, НДС 18%.

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ, а также стоимость транспортировки в адрес Заказчика.

Срок поставки: 2-3 месяца

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/