| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Запайщик пластиковой тары HL-95A (полуавтомат)

Аппарат предназначен для запайки готовых лотков (контейнеров) термосвариваемой пленкой. Наилучшее качество сварки получается если лоток и пленка изготовлены из одного и того же материала.

Запайщик может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме, оператор помещает лоток в матрицу, матрица перемещает лоток в зону упаковки, где лоток запаивается, а затем автоматически возвращается в исходную позицию.

Машина может работать в замкнутом цикле.

Основным преимуществом данной модели является: обрезка пленки по контуру лотка и возможность работы с цветными пленками.

Корпус запайщика выполнен из нержавеющей стали.

За счет возможности регулировки времени и температуры запайки, возможно, добиться наилучшего качества запайки на разных контейнерах и пленках.

Аппарат также оснащен реле времени, позволяющим работать на пленке без фотометки, по желанию заказчика можно установить опцию «easy-open» - когда один из уголков лотка оставляют не припаянным для легкого открывания.

Технические характеристики:

| Характеристики | HL-95A |
| --- | --- |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 |
| Общая мощность (Вт) | 680 |
| Скорость запечатывания (стаканы/ч) | до 720 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В, мм) | 490X270X670 |
| Вес нетто (кг) | 30 |

Цена, включая НДС: по запросу

Срок поставки: по запросу

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/