| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman Atmoz 2-75

Вакуум-упаковочная машина Henkelman Atmoz 2-75 - это двухкамерная модель, предназначенная для использования в крупных производственных цехах. Машина прекрасно подходит для упаковки большого потока крупногабаритной продукции: кусков мяса, целиковой рыбы и рыбных пластов, а также для упаковки в пакеты большого объема по 5-10 кг сосисок, овощей, орехов и др. продуктов. Может работать круглосуточно. Для увеличения производительности машина оснащается двумя сварными планками. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали. На машине установлен вакуумный насос Rietschle производительностью 150 м3/ч. Продолжительность цикла упаковки – 20 сек.

Технические характеристики:

Производительность: до 1200 уп./ч 
Продолжительность цикла: 20 сек. 
Размер камеры: 660х880х280 мм 
Длина сварочной планки: 
Atmoz 2-75LL - 4х880 мм; 
Atmoz 2-75KK - 4х660 мм; 
Напряжение: 380 В 
Мощность: 5,5-9,0 кВт 
Габаритные размеры: 1545х1160х1105 мм 
Масса: 449 кг
Мах размер продукта, мм: в = 280, ш = 660, д = 760

Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKELMAN необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
замену масла; 
замену выхлопных фильтров; 
профилактику нагревательных элементов.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

Цена, включая НДС: 17536 евро

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки:

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/