| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 670-88-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 52II

Вакуум-упаковочная машина Henkelman Falcon 52II предназначена для использования в средних и крупных производственных цехах. Благодаря камере увеличенной высота модель прекрасно подходит для упаковки крупногабаритных продуктов: головок сыра, кусков мяса, целиковой рыбы, птицы. Может работать круглосуточно. Для увеличения производительности машина оснащается двумя сварными планками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, камера - из алюминиевого сплава. 

Технические характеристики:

Производительность: 720 уп./ч 
Продолжительность цикла: 20 сек. 
Размер камеры: 520х610х230 мм 
Длина сварочной планки: 2х520 мм 
Напряжение: 380 В 
Мощность: 2,4-3,5 кВт 
Габаритные размеры: 690х700х1070 мм 
Масса: 163 кг
Мах размер продукта, мм: в = 230, ш = 520, д = 500

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 52 II комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0063 F (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Описание

Корпус из нержавеющей стали AISI 304; 
Камера из покрытого эмалью алюминия; 
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Цепь управления низковольтная (24 В);
Система выведения жидкости из помпы;
Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 52 AII соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKELMAN Falcon 52 AII необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
замену масла; 
замену выхлопных фильтров; 
профилактику нагревательных элементов. 

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

# Цена, включая НДС: 6948 евро

# Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки:

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/