| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 80

Вакуум-упаковочная машина Henkelman Falcon 80 предназначена для использования в крупных производственных цехах. Прекрасно подходит для упаковки различной продукции в пакеты большого объема по 5-10 кг. Может работать круглосуточно. Для увеличения производительности машина оснащается двумя или тремя сварными планками. Корпус выполнен из нержавеющей стали, камера - из алюминиевого сплава. На машине установлен вакуумный насос Busch производительностью 100 м3/ч. Продолжительность цикла упаковки – 20 сек.

Технические характеристики:

Производительность: до 1200 уп./ч 
Продолжительность цикла: 20 сек. 
Размер камеры: 560х810х235 мм 
Длина сварочной планки:

- Falcon 80LL - 2х800 мм; 
- Falcon 80KK - 2х560 мм; 
- Falcon 80KL - 510+760 мм; 
- Falcon 80KKL - 2х510 мм + 760 мм

Напряжение: 380 В 
Мощность: 3,0-5,0 кВт 
Габаритные размеры: 690х700х1070 мм 
Масса: 163 кг
Мах размер продукта, мм: в = 235, ш = 560, д = 800

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Описание

Корпус из нержавеющей стали AISI 304; 
Камера из покрытого эмалью алюминия; 
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Цепь управления низковольтная (24 В);
Система выведения жидкости из помпы; 
Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 80 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKELMAN Falcon 80 необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
замену масла; 
замену выхлопных фильтров; 
профилактику нагревательных элементов. 

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

# Цена, включая НДС:

# Falcon 80 LL, KK, KL – 10378 евро

# Falcon 80 KKL              – 11177 евро

Срок поставки:

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/