| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman  Marlin-46 II

Вакуум-упаковочная машина Henkelman Marlin 46II -предназначена для использования в малых и средних производственных цехах. В основном, используется в рыбных цехах для упаковки целиковой рыбы средних размеров (скумбрия, сельдь и т.п.), а также других крупногабаритных продуктов (дичь, карбонат). Для увеличения производительности машина оснащается двумя сварными планками. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали. На машине установлен вакуумный насос Busch производительностью 40 м3/ч. Продолжительность цикла упаковки – 20 сек.

Корпус - Выполнен из нержавеющей стали, Камера - из алюминия.

Технические характеристики:

Производительность: 720 уп./ч 
Продолжительность цикла: 20 сек. 
Размер камеры: 460х680х110 мм 
Длина сварочной планки: 2х460 мм 
Напряжение: 380 В 
Мощность: 2,4-3,5 кВт 
Габаритные размеры: 660х780х970 мм 
Масса: 152 кг
Мах размер продукта, мм: в = 110, ш = 460, д = 580

Система запайки пакета
Две сварных планки - 520 мм каждая. Планки снабжены двумя запаечными струнами шириной 3,5 мм. Закругленная форма позволяет запаивать пакеты испачканные жировым составом. При желании заказчика производится замена одной запаечной струны на струну обрезки. В зависимости от толщины и состава пакетов регулируется время сварки.

Система вакуумирования
Насос (вакуумная помпа) "BUSCH" (Германия) - производительность 63 м3/час.
Максимальный показатель вакуума 5 мbar (-0,995 атмосферы) достигается за 18 сек.
Для продления срока эксплуатации насоса предусмотрена сервисная программа сушки насоса для выведения конденсата (обычно задействуется один раз в неделю).
Сервисная программа слежения за временем замены масла в насосе автоматически покажет, когда нужно произвести текущую замену.
Сервисная функция мягкого обжима в комбинации с регулировкой степени вакуумирования позволяет избежать структурных деформаций насыпных сыров или слом подложки с нарезкой вследствие воздушного удара при открывании крышки.

Система управления
Цифровая панель управления. 
10 независимых изменяемых программ.
В каждой программе изменяется время вакуумирования, сварки, мягкого обжима.
Встроенные тестировочные программы позволяют, не вскрывая машины, проверить по отдельности работоспособность всех узлов вакуум-упаковочного аппарата.

Дополнительные опции на заказ
Функция газонаполнения. 
Разделенная функция запайки-обрезки.
Программирование времени вакуумирования по заданному давлению внутри камеры.

Особенности данной модели
Marlin 52IIA одна из наиболее популярных машин, производительностью, примерно, 2-3 цикла/мин. Оптимально подходит для производства средней мощности. Высоко производительная машина. Идеальна для рыбных цехов, где упаковывается целиковая рыба. Мощный насос позволяет удалить воздух из внутренних полостей рыбы.

Комплектность поставки, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание
Подробная инструкция на русском языке, сертификаты.
В комплект поставки входят дополнительно расходные материалы: масло для насоса, тефлоновая лента, сварочная струна.
Весь ассортимент расходных материалов и ЗИП у нас всегда есть в наличии.

Гарантия на вакуумные упаковочные аппараты Henkelman - 36 месяцев.
Заводской брак сведен к минимуму, так как машины проходят тестировку и предпродажную подготовку в Голландии в течении 30 дней после сборки

# Цена, включая НДС: 6180 евро

# Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/