| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Целлофанатор полуавтоматический PA-500Spec
(упаковка типа "конверт")

| Под упаковку предмета заказчика (чай, парфюмерия, прочие нестандартные размеры). Полуавтоматический упаковочный станок, до 600 уп/час, c термоусадкой или без нее. Гарантия 1 год. |  |
| --- | --- |

Станок предназначен для полуавтоматической упаковки различных предметов в полипропиленовую пленку. На заводе настраивается для полуавтоматической упаковки какого-то одного предмета, заранее определенного заказчиком:

-чай
-мыло
-парфюмерия
-дискеты
-сигареты
-конфеты
-другое

Раздельная цифровая регулировка и индикация температуры на трех ТЭНах, автоматическое поддержание температуры в заданных пределах, суточный и общий счетчики упакованных предметов, микропроцессорное управление.

Работа оператора сводится к первичной склейке. Затем оператор кладет предмет на транспортер и «забывает» про него. Каретка (уже без участия оператора) подхватывает упаковываемый предмет, «ведет» его по направляющим, формирующим боковым узлам, горячим тэнам и выталкивает сзади станка уже упакованным. Формирование боковых швов произошло в автоматическом режиме. В это время оператор может производить следующую первичную склейку. Этот режим, при котором каретка совершает движение до конца станка, обеспечивает до 400-х упаковок в час и называется полный проход каретки.

Для увеличения производительности до 600 упаковок в час, надо воспользоваться режимом короткого хода каретки. В этом случае упаковываемый предмет проталкивается кареткой примерно на 1/3 полного прохода, и каретка возвращается в исходное положение. Затем оператор кладет следующий предмет на транспортер. Каретка опять проталкивает предмет на 1/3 своего полного хода. При этом последний уложенный предмет начинает толкать предыдущий. Такое же действие оператор совершает и с последующим предметом. Таким образом все предметы собираются в паровозик, который толкает последний предмет. В случае необходимости, на любом из этапов упаковки, нажав на аварийную кнопку, каретка совершит полный ход и освободит станок ото всех предметов.
  Примечание: изготовление станка с режимом короткого хода каретки зависит от упаковываемого предмета и возможно не для всех станков PA-500Spec. Т.е. это не гарантированная бесплатная опция.

Возможности станка и квалификация оператора позволяют получать высокое качество упакованного предмета. К станку прилагается DVD-диск с видеофильмом-инструкцией по работе.

Установив на станок адаптер отрывной нити (продается отдельно), можно упаковывать предметы с отрывной нитью. Отрывная нить одновременно разматывается с полипропиленовым полотном и приклеивается к нему автоматически. Поэтому использование этой опции не отвлекает оператора и не усложняет его работу.

| Технические характеристики |
| --- |
| Производительность (в полуавтоматическом режиме) | до 600 уп / час |
| Производительность (в ручном режиме) | до 200 уп / час |
| Формирование конверта | Ручное / полуавтоматическое |
| Рез пленки | автоматический |
| Диапазон регулировки температуры | 30…220 0С |
| Термостабильность на ТЭНе | ± 2 0С |
| Электропитание нити отреза пленки и ТЭН, В | 18…24 |
| Тип пленки | ПП двухосноориентированная |
| Толщина пленки | 20…35 мкм |
| Максимальная ширина рулона | 235 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 370 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 76 мм |
| Термоусадка | опция |
| Режим работы | круглосуточный |
| Тип упаковки | конверт |
| Габариты с установленными рольгангами Г * Ш * В, мм | 695 * 310 * 285 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 1.01 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 140 |
| Размеры для транспортировки (в упаковке), мм | 720 * 300 * 270 |
| Вес (без пленки) нетто/брутто, кг | 26 / 27 |
| Страна-изготовитель | Россия |

Детали станка (под Ваши коробки) разрабатываются и устанавливаются на станок в течение 10 рабочих дней после согласования всех деталей с заказчиком и получения предоплаты 100%.

Перед звонком нам проверьте соответствие размеров Ваших коробочек возможностям станка:

- высота: 10...80мм

- глубина: глубина + высота не более 180мм, при этом глубина не должна быть меньше высоты

- ширина: ширина + 4/3 высоты не должна быть более 240 мм

Окончательный ответ о возможности упаковки на станках PA-500spec возможен после анализа полученных от заказчика образцов коробочек. Эти же образцы будут для нас важны для настройки станка после изготовления.

# Цена, включая НДС: 194490 руб.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/