| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого |  |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Термоусадочный упаковочный аппарат 
PRATIKA 56 MPE (Италия)

Высокоскоростной термоупаковочный аппарат PRATIKA 56 MPE отвечает новой концепции современных технологических агрегатов, имеет максимальные скорость и гибкость при упаковывании продукта или промышленного товара. Производительность данного агрегата позволяет массово упаковывать товары.

Основными преимуществами модели является использование Г-образного запаивающего ножа, использование центрального шва (с панели управления можно регулировать высоту шва), оснащение бесступенчатым серводвигателем Shneider Electric, контроллером PLC Schneider Electric. Данное оборудование полностью работает от электросети, не требудет подключения сжатого воздуха.

Аппарат может совмещается с термотуннелями Tunnel 50, Tunnel 50 Twin или Tunnel 70.

Функциональные особенности PRATIKA 56 MPE:
Скорость конвейеров можно регулировать
Автоматический контроль основых функций
Два фотоэлемента определения продукции
При остановке оборудования появляются звуковой и световой сигналы
Русскоящычный дисплей
Рулон пленки размещается на интегрированном держателе
Регулируемые колеса и ножки, на которых установлена машина
Электронный датчик оповещения заполнения намотчика остатков пленки
Контроллер PLC
Устройство перфорации пленки, имеющее регулировку натяжения
Возможность упаковывать групповой продукции
Подающий и отводящий конвейеры антистаичны, соответствуют законам, нормативам пищевой индустрии

Технические характеристики

| Максимальные размеры упаковки, мм | 550 х 400 х 240 |
| --- | --- |
| Производительность, уп./час | 3600 |
| Электропитание, В, | 220 |
| Электропитание, фаз | 1 |
| Максимальный диаметр рулона плёнки, мм | 300 |
| Максимальная ширина рулона плёнки, мм | 700 |
| Размеры оборудования, мм | 2270 х 1600 х 1870 |
| Вес нетто, кг | 622 |
| Вес брутто, кг | 700 |

# Цена, включая НДС:  2137343 руб.

# Условия оплаты: 100% предоплата

# Срок поставки: 2 рабочих дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

# Отгрузка производится со склада Поставщика в СПб

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/