| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Диспенсер, ленторазматыватель Р20/28

Диспенсер P20/28 - это устройство с посадочным местом для бухты полипропиленовой ленты.

Предназначен для перемещения и разматывания лент ПП в процессе упаковки.

Может использоваться для бухт лент с внутренним диаметром 200/280 мм, внешним диаметром не больше 590 мм и шириной не больше 200 мм.

Ленторазмотчик оснащен резиновыми колесиками, что обеспечивает бесшумное перемещение.

Ширина колесной базы составляет 38 см.

Имеющийся в комплекте пластиковый ящик целесообразно использовать для хранения инструмента.

В качестве оснащения имеется действенная тормозная система, которая удерживает бухту в нужном положении и не дает ленте соскальзывать с нее.

Вес -9,0 кг.

# Цена, включая НДС: 9000 руб.

Срок поставки: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/