# Термоусадочный упаковочный аппарат
Replay 55 Evo (Производство Италия)

Термоусадочный упаковочный аппарат предназначен для упаковки в термоусадочные пленки PVC, POF, PP. Хорош для небольших производств, для упаковки кондитерских изделий, коробок конфет, а также полуфабрикатов на полистирольных подложках.

Технические характеристики

| Максимальные размеры упаковки, мм | 500x380x200 |
| --- | --- |
| Производительность, уп./час | 300 |
| Электропитание, В, | 220 |
| Электропитание, фаз | 1 |
| Мощность, кВт | 3,15 |
| Максимальный диаметр рулона плёнки, мм | 250 |
| Максимальная ширина рулона плёнки, мм | 600 |
| Размеры оборудования, мм | 1260x810x1310 |
| Система охлаждения | Доп. опция |
| Вес нетто, кг | 103 |
| Вес брутто, кг | 127 |

Машина оснащена цифровой панелью с девятью перенастраиваемыми программами и тремя основными циклами регулировки:

-времени запайки отрезного ножа,

-температуры нагрева камеры,

-скорости вращения вентилятора (мягкая усадка).

Каждый из основных циклов машины имеет плавную регулировку.

Цена, включая НДС: 332 000 руб.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 3 рабочих дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Отгрузка производится со склада Поставщика в СПб

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/