| Дата | 24.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Полуавтоматические стреппинг-машины серии SP-A2H(C) (Китай)

SP A2H (H-type) – открытая                                    SP A2C (C-close) закрытая

Полуавтоматическая стреппинг-машина SP-A2H(C) - модель нового поколения для обвязки полипропиленовыми лентами, представляет собой усовершенствованную модель полуавтоматической стреппинг-машины.

Два двигателя в полуавтоматической стреппинг-машине SP-A2H(C) специально разработаны для легкой промышленности. Процесс обвязки продукции занимает всего 2 секунды, чтобы закончить обвязку автоматически.

Стреппинг-машины серии SP это: 
- Сила натяжения ленты от 3 до 45 кг, регулируется через электронный датчик, есть возможность «мягкой» обвязки; 
- Два двигателя – меньше движущихся деталей, что приводит к долгому сроку производства. 
- Нет ремней, пасиков – обеспечивает быстрый доступ к обслуживанию машины. 
- Очень прочная конструкция корпуса; 
- Управление температурой сварки ленты осуществляется датчиком, что обеспечивает качественный шов при спайке; 
- Доступность для любого бюджета; 
- Проверенное качество.

Принцип работы полуавтоматической машины:

- Машина автоматически выбрасывает ленту на рабочий стол на заданную длину;

- Оператор кладет упаковку на рабочий стол машины;

- Свободным концом ленты обводит вокруг упаковки и вставляет ленту в приёмное устройство машины;

- Машина автоматически производит натяжку, сварку и обрезку ленты.

Технические характеристики

| Размеры машины (Д*Ш*В) | 755´550´760 мм |
| --- | --- |
| Вес машины | 78 кг (67 кг) |
| Высота стола | 760 мм |
| Скорость обвязки | 2 сек/обв. |
| Максимальное натяжение | 3 - 45 кг |
| Ширина ленты | 5～15.5 мм. |
| Толщина ленты | 0,5～0,8 мм. |
| Диаметр катушки | Внеш. 450мм ´внутр. 200мм ´ ширина 200 мм |
| Источники питания | 220V/50/60Hz 1PH |
| Мощность | 0.25Кв. |

Цена, включая НДС: 69750 руб.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада в СПб: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/