| Дата | 06.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный упаковочный аппарат ТМ-5А

Термоупаковочная машина ТМ-5А (Автоматическая) - подходит для упаковки в термоусадочный полиэтилен длинномерной продукции. Это могут быть пиломатериалы, строительные и ремонтные материалы и изделия, металлические длинномеры, водосточные трубы, части мебели.

Общие характеристики ТМ-5А

| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 11500х1400х1700 |
| --- | --- |
| Производительность линии, уп/час* | До 200 |
| Вес аппарата, кг | 560 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |

Характеристики Термоножа ТМ-5А

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2070х1400х1700 |
| Вес нетто устройства, кг | 220 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,67 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Размеры рабочей части термоножа , мм | 610 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1120 |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |

Характеристики Термокамеры ТМ-5А

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2800х700х1400 |
| Вес нетто устройства, кг | 250 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 16 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2800х330 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 30 |
| Длина камеры, мм | 2400 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 360х230 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ШхВ), мм | 40х40 - 200х200 |

Характеристики приемного рольганга

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2200х400х900 |
| Вес нетто устройства, кг | 50 |

Характеристики термоусадочной пленки

| Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
| --- | --- |
| Тип намотки пленки | Полотно |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1200 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

* — Производительность линии зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора.

Цена, включая НДС: 854 100 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж - за пять банковских дней до отгрузки

Срок изготовления: 40-50 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Доставка до Покупателя в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно

Пуско-наладочные работы оплачиваются отдельно по запросу

Гарантия: 12 месяцев

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/