| Дата | 06.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный упаковочный аппарат ТМ-5П (полуавтомат)

Термоупаковочная машина ТМ-5П предназначена для штучной и групповой упаковки длинномеров: вагонки, бруса, плинтусов, досок, карнизов и т.п.

Состав машины:

- Подающий рольганг (2,2 м)

- Термонож (полуавтоматический)

- Промежуточный рольганг

- Термотуннель ТМ-5

- Приемный рольганг (2,2 м)

Общие характеристики ТМ-5П

| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 9700х600х1450 |
| --- | --- |
| Производительность линии, уп/час | 80-100 |
| Вес аппарата, кг | 510 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ШхВ), мм | 40х40 - 200х200 |

Характеристики Термоножа ТМ-5П

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1300х680х1250 |
| Вес нетто устройства, кг | 170 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,67 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Размеры рабочей части термоножа , мм | 610 |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1120 |

Характеристики Термокамеры ТМ-5П

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1800х600х1450* |
| Вес нетто устройства, кг | 105 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,8 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-200 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х420 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 30 |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 440х250 |

Характеристики Приемного рольганга ТМ-5П

| Вес нетто устройства, кг | 50 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2200х560х900 |

Характеристики термоусадочной пленки

| Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
| --- | --- |
| Тип намотки пленки | Полотно |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1120 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

* — Производительность линии зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора.

Цена, включая 20% НДС: от 521 100руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж - за пять банковских дней до отгрузки

Срок изготовления: 40-50 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно

Пуско-наладочные работы оплачиваются отдельно по запросу

Гарантия: 12 месяцев

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/