| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Целлофанатор ручной TS-200
(упаковка типа "конверт")

Предназначение:

Оборудование предназначено для упаковки, как одиночных коробочек, так и групп коробочек в пленку методом заворачивания «конвертом».

Целлофанатор упаковывает:

- сигареты 
- мыло 
- чай 
- компакт 
- диски 
- колоды 
- карт 
- парфюмерию 
- дискеты 
- конфеты

Раздельная регулировка температуры на двух ТЭНах, автоматическое поддержание температуры в заданных пределах, раздельная индикация нагрева ТЭНов станка, возможность выключения одного ТЭНа.

Целлофанатор TS-200 имеет упор для упаковываемого предмета, что делает процесс упаковки удобнее и термостол, что делает TS-200 привлекательным для упаковки нестандартных предметов (комплекты из нескольких аудио и видео кассет, коробок конфет, дискет, прочего). На термостоле также можно производить термоусадку.

Установив на станок адаптер отрывной нити (отдельная опция), можно упаковывать предметы с отрывной нитью. Отрывная нить одновременно разматывается с полипропиленовым полотном и приклеивается к нему автоматически. Поэтому использование этой опции не отвлекает оператора и не усложняет его работу.

Технические характеристики:

| Производительность | до 200 уп / час |
| --- | --- |
| Формирование конверта | ручное |
| Рез пленки | автоматический |
| Диапазон регулировки и поддержания температуры | 40…200 0С |
| Термостабильность на ТЭНе | ± 2 0С |
| Электропитание нити отреза пленки и ТЭН, В | 18…24 |
| Тип пленки | полипропиленовая двухосноориентированная |
| Толщина пленки | 20…35 мкм |
| Максимальная ширина рулона | 235 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 370 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 76 мм |
| Термоусадка | Нет (не нужна) |
| Режим работы | круглосуточный |
| Тип упаковки | конверт |
| Габариты с установленными рольгангами Г * Ш * В, мм | 450 * 295 * 152 |
| Размеры для транспортировки (в упаковке), мм | 480 * 300 * 130 |
| Вес (без пленки) нетто/брутто, кг | 7,9 / 8,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 0.74 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 100 |

# Цена, включая НДС: ___________ руб.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/