| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Упаковка изделий с максимальным габаритом 1000х2500х90мм

Упаковочная линия АП-М РЭМ - линия служит для упаковки крупногабаритных изделий.

Линия комплектуется модульно. Это значит, что предложение линии может корректироваться в зависимости от задач и требований заказчика.

В любом предложении такие элементы как рольганги, подающие и отводящие конвейера, термоножи могут быть заменены на аналогичные модели разной степени автоматизации. Например, неприводной рольганг с легкостью заменяется на приводной ленточный конвейер.

- ТПЦ АП 550М1 РЭМ -1100 (Термонож)

Габаритные размеры /ШхДхВ/ 1360х1150х1800

Длина реза-запайки  1100
Вес 80 кг.   
Напряжение электросети  220 В.
Потребляемая мощность 0.5 кВт
Тип пленки ПЭ 102, 153, 108
Тип привода – цепной электромагнитный

Дополнительная информация:

Высота продукта max. 200 мм. или по заказу

Рольганг до ножа 580х1560

Рольганг после ножа 530х1560

Диаметр вала 33.5

Межосевое расстояние между валами – 80 мм.

Цена, включая НДС 20%: 99000 руб.

ТПЦ АП 550М1 РЭМ-2680 (Термонож)

Габаритные размеры /ШхДхВ/ 2900х1150х1800

Длина реза-запайки 2600
Вес 100 кг.   
Напряжение электросети  220 В.
Потребляемая мощность 0.7 кВт
Тип пленки ПЭ 102, 153, 108
Тип привода – цепной электромагнитный

Дополнительная информация:

Высота продукта max. 500 мм. или по заказу

Рольганг до ножа 530х2900

Рольганг после ножа 530х2900

Диаметр вала 33.5

Межосевое расстояние между валами – 80 мм

Цена, включая НДС 20%: 182580 руб./шт.

- ТПЦ АП 550М2Д (1100х200) термокамера

Габаритные размеры 3100х1450х1550

Вес 750 кг.
Напряжение электросети 380В / 3 фазы

Потребляемая мощность 18 кВт или 12 кВт
Размер окна термокамеры 1100х200

Тип пленки ПЭ 102, 153, 108

Дополнительная информация:

Длина термотуннеля: 1320

Ширина конвейера: 1088

Длина конвейера: 2450

Рольганг: два вала 1 дюйм + выпадающий вал 0.5 дюйма

/ межосевое расстояние – 65 мм.

Валы конвейера: 8-10 мм / межосевое расстояние – 38.1 мм

Цена, включая НДС 20%: 284000 руб.

- ТПЦ АП 550Д1-М (2100х1100мм) Рольганг – 3шт.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм     2100х1100х840

Вес 85 кг.

Дополнительная информация

Вал диаметр 1 дюйм

Межосевое расстояние 142 мм.

Длина вала 1200 мм.

Цена, включая НДС 20%: 32000 руб./шт.

ИТОГО ЦЕНА ЛИНИИ: 661580 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж за пять рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки

Срок поставки: 35 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется до склада Покупателя в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/