| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный аппарат Альфапак-МПА-Т

Упаковочный автомат с пневмотолкателем, пневмоприжимом и пневматическим термоножом для упаковки в полиэтилен до 120 микрон.

Данный аппарат служит для формирования транспортной и защитной упаковки крупногабаритов. Цикл срабатывания термоножа производится за 8 секунд.

Аппарат оснащен автоматической размоткой пленки, датчиками определяющими срабатывание пневматического механизма, синхронизирован с циклами пуска и останова принимающего конвейера.
Конструкция формирователя упаковки позволяет оператору выравнивать пачку на рабочем столе, после чего запускать цикл упаковки.

Комплект поставки:

- Пневматический термонож постоянного нагрева с пневмотолкателем.

- Термоусадочная камера

Технические характеристики пневмоножа:

| Габаритные размеры | 1380х1460х1900 |
| --- | --- |
| Вес | до 310 кг. |
| Напряжение электросети | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1 кВт |
| Климатическое исполнение по ГОСТ | 15.150 УХЛ-4 |
| Ширина используемой пленки | (не более) 1100 |
| Тип используемой плёнки | ПЭ 102, 153, 108 |
| Максимально допустимая температура термоножа, ограниченная стойкостью тефлонизированного покрытия | 220 град. С |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме | 5 Бар |
| Потребление сжатого воздуха | до 4 литров/цикл |

Технические характеристики термоусадочной камеры:

| Габаритные размеры | 2500х1450х1770 мм |
| --- | --- |
| Вес | до 750 кг |
| Напряжение электросети | 380 В / 3-х фазн. |
| Потребляемая мощность | 24 кВт в пике |
| Размер окна термокамеры | 1100х200 мм |
| Тип пленки | ПЭ 102, 153, 108 |
| Вход в термотоннель | 1100 |
| Длина термотоннеля | 1320 |
| Ширина конвейера | 980 |
| Длина конвейера | 2150 |
| Рольганг | два вала 1 дюйм + выпадающий вал 0.5 дюйма/ межосевое расст-е – 65 мм |
| Валы конвейера | 8-10 мм / межосевое расст-е – 38.1 |

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за десять рабочих дней до отгрузки

Срок изготовления: 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/