| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

Ручные клипсаторы 408 – PL, 408 – DP, 408 - INK

(Comipack s.r.l,  ИТАЛИЯ)

Серия ручных клипсаторов 408 предназначена для закрытия пакетов двужильной пластиковой клип-лентой. Аппараты этой серии отличаются простотой в освоении и эксплуатации.

Существующие модели:

- 408-PL – клипсатор без устройств нанесения информации

- 408-DP – клипсатор, оснащенный гравировщиком для нанесения даты на клип-ленту (формат  ДД.ММ.ГГ)

- 408-INK – клипсатор, оснащенный чернильным принтером для нанесения даты (формат ДД.ММ.ГГ)

| Технические характеристики клипсаторов серии 408 (PL-DP-INK) |
| --- |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Вес | кг | 32 |
| Давление воздуха | бар | 6 |
| Потребление воздуха | л/мин. | 60 |
| Механическая производительность | Клипс./мин. | 30 |
| Стандартный цвет корпуса | - | Lekler S21 |
| Длина аппарата | мм | 680 |
| Ширина аппарата | мм | 700 |
| Высота аппарата | мм | 1070 |
| Длина рулона клип-ленты (намотка) | М | 500 |
| Длина клипсы | мм | 40 |
| Толщина клип-ленты | мм | 0.8 |
| Высота клип-ленты | мм | 8 |
| Количество клипсований на 1 рулон | шт. | 12500 |

Модель М 408 – не требующая подключения воздуха.

Остальные технические характеристики схожи, за исключением сжатого воздуха.

Двигатель – 220V.

| Условия оплаты и поставки |
| --- |
| Цена, включая НДС с отгрузкой со склада в г. Санкт-Петербурге |
| Ручной клипсатор 408-PL | евро | 3600 |
| Ручной клипсатор 408-DP | евро | 4300 |
| Ручной клипсатор 408-INK | евро | 4800 |
| Ручной клипсатор М 408-PL | евро | 3800 |
| Ручной клипсатор М 408-DP | евро | 4500 |
| Ручной клипсатор М 408-INK | евро | 4950 |
| Гарантийный срок (гарантия не покрывает электрические и электронные компоненты) | Мес. | 12 |
| Инструкция для оператора на русском языке | в комплекте |
| Стоимость пуско-наладочных работ (в стоимость оборудования не включена) | По согласованию сторон |
| Срок поставки | Ориентировочно 8 недель |
| Условия оплаты | 50% предоплата 50% за 10 дней до отгрузки |

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/