| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Камерный упаковочный аппарат COMPACK 4500i

Преимущества этой модели:

- Небольшое оборудование для компактных упаковок на небольших заводах и предприятиях;

- Компактное решение для небольшого объёма производства;

- Одновременно происходит формирование упаковки и термоусадка;

- Нет потребности в высокотемпературном туннеле;

- Подстройка к различным продуктам;

- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;

- Приспосаблиемая длина вставки стола;

- Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки;

- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;

- Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;

- Легко заменяемые электрические компоненты;

- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;

- Керамическая основа у лезвия;

- Система для одного оператора;

- Дополнительный магнитный держатель контролирует сварку плёнок;

- Дополнительный магнитный держатель контролирует подачу горячего воздуха;

- Дополнительный магнитный держатель даёт оператору преимущество во времени.

- Одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку.

Технические характеристики

| Габариты (axbxcxdxexf), мм | 1140x640x1150x860x540 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты в упаковке, мм | 800x1200x750 |  |
| Вес без упаковки, кг | 96 |  |
| Вес в упаковке, кг | 133 |  |
| Напряжение электросети, В | 220 |  |
| Установленная мощность, кВт | 2,7 |  |
| Среднее потребление, кВт | 1,5 |  |
| Размер формирователя, мм | 320x450 |  |
| Ширина пленки, мм | 400 |  |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |  |
| Производительность, упак./ч | до 450 |  |

Цена, включая НДС: 1750 евро по курсу ЦБ на день оплаты +1%

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/