| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +7-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Полуавтоматический паллетообмотчик OPTIMUS-1000А

Паллетоупаковщик "OPTIMUS-1000А"  - это полуавтоматическое оборудование для упаковки паллет  стретч-плёнкой с возможностью работы в ручном или автоматическом режимах.

Основные технические характеристики:
- Натяжение стретч-плёнки кареткой с регулируемым механическим дисковым тормозом.
-Наличие ручного режима обматывания.
-Наличие 3-х автоматических режимов обматывания:
-двунаправленное обматывание (вверх-вниз);
-двунаправленное обматывание (вверх-вниз) с перерывом для накрытия верха паллеты;
-однонаправленное обматывание (только вверх).
-Программирование количества  витков обмотки внизу и вверху паллеты.
-Программирование количества циклов обмотки (движения каретки вверх-вниз).
-Автоматическое определение высоты паллеты с помощью фотодатчика.

-Мягкий запуск и остановка вращения поворотной платформы на начальном и конечном этапах обмотки. -Фиксированная остановка поворотной платформы (позиционирование). -Регулирование силы натяжения плёнки. -Регулирование скорости вращения поворотной платформы. -Каретка открытого типа, обеспечивающая быструю и лёгкую замену рулона с плёнкой без изменения настроек натяжения.

| МОДЕЛЬ OPTIMUS-1000А |
| --- |
| Максимальная высота груза | до 2400 мм |
| Максимальная грузоподъёмность платформы | от 1500 до 2000 кг |
| Диаметр поворотной платформы | 1500/1650/2000 мм |
| Высота поворотной платформы | 80 мм |
| Скорость движения поворотной платформы | 0÷12 об./мин. |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Установленная мощность | 1 кВт |
| Размеры рулона стретч-плёнки: - ширина - внешний диаметр - внутренний диаметр | 500 мм 250 мм 76 мм |

Цена, включая НДС: 242000руб.

Дополнительные опции:

Подъездная рампа – цена 23500 руб., включая НДС

Срок поставки:  5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Гарантия на оборудование 12 мес. Сервисная поддержка.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/