| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Полуавтоматический паллетообмотчик OPTIMUS-2000

Основные технические характеристики:

- Натяжение стретч-плёнки осуществляется кареткой с регулируемым механическим тормозом (в моделях OPTIMUS-2000B и OPTIMUS-200BC используется моторизированная каретка для увеличения престрейча до 300%).

- 3 варианта работы в автоматическом режиме:

-Режим (вверх-вниз);

-Режим (вверх-вниз) с перерывом для накрытия верха паллеты;

-Режим (только вверх).

-Возможность установки дополнительных обмоток вверху и внизу паллета.

-Установка количества циклов обмотки (движения каретки вверх-вниз).

-Фотодатчик автоматически определяет высоту паллеты.

-Мягкий старт/стоп вращения поворотной платформы на начальном и конечном этапах обмотки.

-Платформа завершает вращение в положение с которого начинала работу, для удобства забора груза.

-Возможность регулировки скорости вращения платформы и скорости движения каретки.

| МОДЕЛЬ | OPTIMUS-2000А | OPTIMUS-2000B | OPTIMUS-2000ВС (с прижимом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная высота груза | 2300 мм | 2300 мм | 2600 м |
| Максимальная грузоподъёмность | до 2000 кг | до 2000 кг | до 2000 кг |
| Диаметр платформы | 1500 / 1650 мм | 1650 мм | 1650 мм |
| Высота поворотной платформы | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Скорость движения поворотной платформы | от 0 до 12 об./мин. | от 0 до 12 об./мин. | от 0 до 12 об./мин. |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Установленная мощность | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт |
| Размеры рулона стретч-плёнки: - ширина - внешний диаметр - внутренний диаметр | 500 мм 250 мм 76 мм | 500 мм 250 мм 76 мм | 500 мм 250 мм 76 мм |
| Натяжение пленки | механическое | моторизированная каретка с престрейчем до 300% | моторизированная каретка с престрейчем |
| Цена, включая НДС | 231000 руб. |  |  |

Срок поставки:  3 рабочих дня с момента поступления денежных средств

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/