| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Конвейерные запайщики DBF-900W, DBF-900LW, FRBM-810I

Конвейерный запайщик пакетов предназначен для непрерывного запаивания пакетов наполненных продукцией. Данные аппараты выгодно отличается наличием непрерывно двигающегося конвейера, что дает возможность положить и перемещать пакеты с продукцией непосредственно к запаечному блоку. Удобный блок управления позволяет регулировать скорость движения транспортера, температуру запайки и толщину запаечного шва.

|  | Конвейерный запайщик DBF-900W Модель оснащена термодатой проставляемой в формируемом шве. Ширина шва: 12 мм (в пределах 6-12 мм можно регулировать ширину шва). Материал запаивания: термосвариваемая плёнка (толщиной 0.03-0.80 мм). Длина запаивания: 0 - бесконечность. Производительность: до 55 пак/мин.(при шир. пакета 100 мм). Скорость запаивания: 0-13 м / мин. Размеры подаваемой ленты: дл. 775 мм, шир.140 мм. Максимальная t спайки 300°С. Способ охлаждения: воздушный. Питание: напряжение – 220 В, 50 Гц, 520 Вт, Габариты (длина, ширина, высота): 840*380*270. Вес, кг: 32 |
| --- | --- |
|  | Конвейерный запайщик DBF-900LW (с поворотной головой) Модель оснащена термодатой проставляемой в формируемом шве. Ширина шва: 12 мм (в пределах 6-12 мм можно регулировать ширину шва). Материал запаивания: термосвариваемая плёнка (толщиной 0.03-0.80 мм). Длина запаивания: 0 - бесконечность. Производительность: до 55 пак/мин.(при ширине пакета 100 мм). Скорость запаивания: 0-13 м / мин. Размеры подаваемой ленты: дл. 775 мм, шир.140 мм. Максимальная t спайки 300°С. Способ охлаждения: воздушный Питание: напряжение – 220 В, 50 Гц, 520 Вт, Габариты (длина, ширина, высота): 810 х 340 х 500. Вес, кг: 32. |
|  | Конвейерный запайщик FRBM-810I (печать сухими чернилами) Модель оснащена опцией простановки даты при помощи термостойких чернил, проставляемой в формируемом шве при помощи красящего ролика, прокатыванием. Ширина шва: 8-10 мм Материал запаивания: термосвариваемая плёнка (толщиной 0.03-0.80 мм). Длина запаивания: 0 - бесконечность. Размер конвейера (Д×Ш) (мм) 950*153 Скорость запаивания: 0-12 м / мин. Максимальная t спайки 300°С. Способ охлаждения: воздушный Питание: AC 220/50 110/60 Габариты (длина, ширина, высота): 810 х 340 х 500 Вес, кг: 45 |

# Цена DBF-900W, включая НДС: ___________ руб.

# Цена DBF-900LW, включая НДС: ___________ руб.

# Цена DBF- FRBM-810I, включая НДС: ___________ руб.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17
E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/