| Дата | 10.08.2023 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +79214053942 |

# Ручной клипсатор. Молния-2 для пакетов

Назначение:

Ручной клипсатор Молния-2 предназначен для закрывания горловины готовых пакетов с продукцией способом клипсования, т.е. постановки цветной металлопластиковой клипсы на горловину пакета.
После клипсования на клипсе отмечается дата упаковки.

Модель клипсатора Молния-2 имеет блок печати, которая наносится на клипсу способом рельефного тиснения (шесть цифровых разрядов).

Области применения – пищевая промышленность (для упаковки хлеба, мелкоштучных хлебобулочных изделий и т.п.), сфера торговли и общественного питания, сувениры, подарки и т.п.

Варианты исполнения:

-Настольный (для установки на производственные столы);
-Напольный (на собственной опоре –подставке для автономного размещения в цеху);
-Комбинированный (на собственной опоре – подставке с возможностью трансформации в настольный вариант).

Функционально клипсатор пакетов можно разделить на 3 основных блока:

-блок формирования и постановки клипсы (выполнен на базе главного цилиндра);
-блок протяжки клипсовой ленты (выполнен на базе цилиндра механизма протяжки и обгонной муфты);
-блок простановки даты способом рельефного тиснения клипсы. 
Старт рабочему процессу ручного клипсатора дается нажатием на управляющий курок, выполненном на базе спускового управляющего клапана и смонтированном в прорези захватов клипсатора. 
Нажатие на управляющий курок осуществляется горловиной упаковочного пакета при перемещении горловины пакета в прорези захватов. При открывании защитного кожуха-глушителя работа ручного клипсатора блокируется, т.е. устройство не функционирует благодаря концевому выключателю на базе клапана.

Технические характеристики ручного клипсатора Молния-2:

- номинальное рабочее давление, кПа                                                               400 – 600
-длительность рабочего цикла (начало и конец формирования клипсы), с:  0,4 – 0,7 
- ширина прохода для клипсы, мм, не менее:                                                          8
- длина клипсы (варьируемая при настройке), мм:                                            37 – 43
- суммарный рабочий объем пневмоцилиндров, куб. см:                                     150 
- вес клипсатора (без бобины и опоры-подставки), кг:                                           20 
- габаритные размеры (ДхШхВ), м:

настольный -                                          0,7х0,7х0,3
                                                               напольный -                                            0,7х0,7х1,1
                                                               комбинированный -                               0,7х0,7х1,1

Цена, включая НДС: 193 000 руб.

Срок изготовления: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Лента для клипсатора 0,6х600м - 1950 руб./рул. (кратно коробке. В коробке 5 шт.)

Минимальная партия – 2 коробки (10 рулонов)

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/