| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-450 Эконом

Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-450 Эконом - универсальный упаковочный аппарат, предназначенный для получения потребительской упаковки мелкоштучных изделий в различные виды пленок.

Возможна упаковка в миниблоки (метроюниты).

Наиболее популярен среди производителей хлеба, кондитерских изделий и владельцев небольших частных магазинов.

Технические характеристики

| Габариты, мм | 850х800х800 - камера 825х600х300 - нож |
| --- | --- |
| Напряжение электросети | 220 В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 – камера 0,4 - нож |
| Вес, кг | 80 |
| Максимальная температура в термокамере, С | 200 |
| Толщина используемой пленки, мкм | До 30 |
| Тип используемой пленки | ПВХ, ПОФ |
| Ширина используемой пленки, мм | До 400 |
| Производительность, уп/час | До 300 |
| Размер упаковки, мм | 400х320х180 |
| Допустимый диаметр рулона пленки, мм | 300 |

РТ-450 Эконом. Камера
Размер входного окна 400х220 мм, длина 600 мм.

РТ-450 Эконом. Нож 
Размер отрезного ножа 445 х 445 мм.

Цена, включая НДС 20% – 105 470 руб.

Срок изготовления: 5-7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский  пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/