| Дата | 11.07.2022 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный упаковочный аппарат (камера)

# РТ-650К (1100х300)

Термоусадочная камера РТ-650К - этот термоусадочный тоннель используется как составная часть небольших линий для упаковки различных пищевых и промышленных товаров.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием | 2500х (1220 +300) х1600 (мм) |
| --- | --- |
| Габариты камеры в транспортном состоянии (ДхШхВ) | 2500х1520х740 (мм) |
| Вес | 160 |
| Размеры входного окна (ШхВ) | 1100х300 (мм) |
| Длина камеры | 1300 (мм) |
| Ширина конвейера | 1060 (мм) |
| Длина рольганга на входе | 344 (мм) |
| Напряжение питания электросети | 380 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 18 Квт |
| Максимальная tº в камере | 250 ºС |
| Тип пленки | ПЭ |
| Производительность уп./ч. | не более 300 |
| Цена, включая НДС, руб. | 275750,00 |

- Термонож РТ-650НП1 (L 1120 мм, противовес)

Упаковочный термонож с ручным прижимом постоянного нагрева для формирования транспортной и защитной упаковки в полиэтилен. Длина термоножа 1120 мм. Данный аппарат является составной частью модульной линии для упаковки штучной и групповой упаковки различного спектра продукции в полиэтиленовую пленку.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием, мм | 1360х1170х1800 |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии | остаются прежними |
| Длина рабочей части термоножа, мм | 1120 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1120 |
| Тип пленки | ПЭ |
| Высота продукта max, мм | 200 |
| Рольганг до ножа (ДхШ), мм | 580х1560 |
| Рольганг после ножа (ДхШ), мм | 530х1560 |
| Диаметр вала, мм | 27,0 |
| Межосевое расстояние м/у валами, мм | 100 |
| Напряжение питания электросети | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,0 Квт |
| Вес | 80 кг |
| Цена, включая НДС | 118500,00 |

# Упаковочный рольганг РТ-650Д1 (для изделий длиной более 2 м потребуется 3 шт.)

Упаковочный рольганг линии для упаковки

Может комплектоваться модульным термоножом для сваривания и отрезания торцов (см. фото)

Технические характеристики

| Габаритные размеры Вес | 2000х1200х860 85 кг. |
| --- | --- |

Дополнительная информация

| Вал диаметр Межосевое расстояние Длина вала | 27 мм 300 мм 1100 мм |
| --- | --- |

# Цена, включая НДС 20%: 37980руб.

По требованию заказчика возможна:

- установка частотного преобразователя рядом с оператором, для регулировки скорости конвейера (+23400)

- изготовление рольганга с вентиляторами для охлаждения продукции (по запросу)

- установка магнитов на термонож (+8900 комплект)

Условия оплаты:

50% предоплата. Остаточный платеж – за пять рабочих дней до планируемой даты отгрузки

Срок изготовления: 30-45 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цена не включает в себя доставку до склада Покупателя и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом. 120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/