| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-650 ИН

Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-650ИН

Предназначен для упаковки товаров в различные виды пленок в намотке полурукав.

Состоит из двух модулей:

- узел подготовки (термонож)

- термокамера.

Технические характеристики

ТЕРМОКАМЕРА

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием | 2100х1100х1800 (мм) |
| --- | --- |
| Габариты камеры в транспортном состоянии (ДхШхВ) | 1750х1100х940 (мм) |
| Размеры входного окна (ШхВ) | 520х400 (мм) |
| Длина камеры | 1100 (мм) |
| Напряжение питания электросети | 380 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 13,5 Квт |
| Максимальная tº в камере | 200 ºС |
| Тип пленки | ПП, ПЭ, ПВХ, ПОФ |
| Производительность уп./ч. | не более 250 |
| Цена, включая НДС | 141 540,00 |

ТЕРМОНОЖ

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием | 1400х830х970 (мм) |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии | остаются прежними |
| Габариты рабочей части термоножа | 900х600 (мм) |
| Максимальная ширина пленки | 700 (мм) |
| Напряжение питания электросети | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,0 Квт |
| Цена, включая НДС | 69 960,00 |

или

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием, мм | 1250х700х980 |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии, мм | 1250х700х300 |
| Напряжение электросети | 220 В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Вес, кг | 49 |
| Размер сварных планок, мм | 760х700 |
| Производительность, уп. /час | до 300 |
| Тип используемой пленки | ПВХ, ПП, ПЭ, ПО |
| Цена, включая НДС | 69 040,00 |

Срок изготовления: 5-7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом. 120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/