Термоусадочный упаковочный аппарат (камера) РТ-650КМ (1100х600)

Термокамера предназначена для упаковки изделий шириной более 600мм в полиэтилен термоусадочный. Аппарат является составной частью модульной линии для упаковки крупногабаритных изделий.

Тип упаковки: групповая, транспортная.

Вид упаковки:
 - обандероливание с двумя техническими отверстиями до 30% от площади поверхности на двух боковых стенках; 
- сплошная упаковка из полотна пленки с предварительным формированием боковых швов / предварительным подгибом хвостов пленки под низ упаковки;
- обандероливание в рукав с последующей термоусадкой.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием | 2500 х 1520 х1800 (мм) |
| --- | --- |
| Габариты камеры в транспортном состоянии Д х Ш.х В | 2500 х1520 х 940 (мм) |
| Вес | до 500 (кг) |
| Размеры входного окна (ШхВ) | 1100х600 (мм) |
| Длина камеры | 1300 (мм) |
| Ширина конвейера | 1060 (мм) |
| Длина конвейера | 2210 (мм) |
| Валы конвейера | 8мм/межосевое расстояние 38,1мм |
| Напряжение питания электросети | 380 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 27 Квт |
| Максимальная tº в камере | 250 ºС |
| Тип пленки | ПЭ т/у |
| Производительность уп./ч. | не более 300 |
| Цена, включая НДС, руб. | 316 200,00 |

Упаковочный аппарат РТ-650Д3М (пластинчатый конвейер)

Подающий и принимающий конвейер линии для упаковки длинномерных и крупногабаритных изделий. Скорость конвейера синхронна скорости конвейера термокамеры РТ-650КМ

Технические характеристики

| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2000 х 1400 х 1000 (мм) |
| --- | --- |
| Вес | до 150 кг |
| Напряжение электросети | 220 В/50 Гц |
| Ширина конвейера | 1100 (мм) |
| Потребляемая мощность | 0,5 КВт |
| Цена, включая НДС, руб. | 272 420,00 |

# Упаковочный рольганг РТ-650Д1М

Упаковочный рольганг линии для упаковки

Может комплектоваться модульным термоножом для сваривания и отрезания торцов

Технические характеристики

| Габаритные размеры Вес | 2000х1200х860 85 кг. |
| --- | --- |

Дополнительная информация

| Вал диаметр Межосевое расстояние Длина вала | 27 мм 300 мм 1100 мм |
| --- | --- |

# Цена, включая НДС 20%: 39 570руб.

Срок изготовления: 20-25 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цена не включает в себя доставку до склада Покупателя

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом. 120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

| Дата | 26.05.2009 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |