| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Термоусадочный упаковочный аппарат РВА-100

Термоусадочный упаковочный аппарат РВА-100 - настольный универсальный аппарат для упаковки в красивую, блестящую пленку (полиолефин, ПВХ). 
Упакует любой продукт, подходящий по габаритам. 

Аппарат РВА-100 - незаменим для развивающихся, мобильных производств. 

Может работать в любом помещении, легко перевозится. Особым спросом пользуется у производителей хоз. товаров и сувенирной продукции.

Технические характеристики

| 1 | Габаритные размеры в рабочем положении (д, ш, в) мм | 860х470х650 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Напряжение питания (В/Гц) | 220/50 |
| 3 | Потребляемая мощность (кВт) не более | 2,5 |
| 4 | Размер импульсного ножа (мм) | 340х220 |
| 5 | Максимальная высота упаковки (мм) | 100 |
| 6 | Производительность (уп./час) до | 200 |
| 7 | Максимальные размеры рулона пленки (ширина/диаметр) | 350х150 |
| 8 | Вес аппарата (кг) | 30 |

Цена, включая НДС 20% –88 050 руб.

Срок изготовления: 10-15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/