| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Ручной индукционный запайщик (модель S500A)

Предназначение:

Ручные индукционные запайщики представляют собой настольные аппараты с выносным рабочим блоком. 
Их работа основана на принципе электромагнитной индукции. 
Запайщик предназначен для использования на небольших и средних производствах, осуществляет запайку горловин бутылок, банок, канистр и т.д. ламинированной алюминиевой фольгой. 
Аппарат может использоваться в медицине, химической, пищевой, косметической, лёгкой промышленности. 
Оборудование успешно применяется для упаковки даже таких горючих и взрывоопасных жидкостей, как спирт, растворители, масла, ацетон, керосин и др.

|  |  | Работа с запайщиком проста. В процессе работы создаваемое аппаратом высокоинтенсивное переменное магнитное поле индуцирует вихревые токи в металле вкладыша. В то же время оно не влияет на остальные части тары, пробки и упаковываемого продукта. В результате вкладыш нагревается (обычно до 70-120 град.C) и припаивается к горловине тары. |
| --- | --- | --- |

Максимальный размер лотка 160*200 мм

Технические характеристики:

| Модель | S500A |
| --- | --- |
| Страна происхождения | КНР |
| Диаметр запайки, мм | 20-100 |
| Частота, кГц | 100 |
| Время запайки, сек. | от 0,1 |
| Производительность, циклов/мин. | до 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Габаритные размеры блока (ДхШхВ), мм | 340х290х130 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 5 |
| Гарантия, мес. | 6 |

|  |  | A - пористый материал B - смола C - фольга D - пленка | Простота метода и дешевизна оборудования позволяют быстро вернуть инвестиции. Оборудование успешно применяется для упаковки даже таких горючих и взрывоопасных жидкостей, как спирт, растворители, масла, ацетон, керосин и др. |
| --- | --- | --- | --- |

# Цена, включая НДС: 190$

# Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

# Срок поставки:

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел.(812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/