| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Паллетоупаковщик Saving Machine MPS (PKG, Италия)

### Паллетоупаковщик Saving Machine - простая и экономичная машина, проста в обращении, мощная структура, результат обмотки, как на топовых моделях.

Данная модель оснащена кареткой MPS с моторизированным предварительным растяжением пленки 250%, что позволит получить экономию на стрейч пленке до 50% и более качественную упаковку.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Диаметр поворотного стола | 1650 мм |
| --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 2000 кг |
| Максимальные габариты паллет | 1200 х 1200 мм |
| Макс. Высота груза (с паллетом) | 2200 мм |

- Напряжение / Частота / Фаза - 220В/50ГЦ/1Фаза

- Установленная мощность - 1,0кВт

- Скорость вращения поворотного стола: об/мин - 4-10 об/мин

- Скорость поднятия/опускания каретки: м/мин - 1-4 м/мин. Регулируется независимым инвертором

- Определение высоты груза на паллете при помощи фотодатчика;

- Плавный пуск и фиксированная остановка поворотного стола

- Звуковой сигнал начала и завершения цикла обмотки;

- Аварийный останов, установленный под кареткой с пленкой

- Кнопка безопасности согласно нормативам СЕ;

- Блокировка панели управления;

- Память на 3 программы.

Тип каретки:

MPS – Каретка с моторизированным предварительным растяжением с фиксированным коэффициентом престрейча: 250% (по умолчанию).

По запросу регулируется заменой шестерни: 150%, 200%, 300%.

Электронный контроль подачи пленки на груз (регулировка натяжения через панель управления +\-).

### Параметры регулируемые с панели управления

- Раздельное кол-во витков внизу и вверху груза на паллете

- Скорость вращения поворотного стола

- Раздельная регулировка скорости каретки при поднятии/при опускании

- Задержка фотодатчика (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)

- Кнопки ручного управления

- Установка высоты груза (для работы без фотодатчика)

- Память на 3 программы упаковки.

Циклы упаковки:

- Цикл вверх и вниз;

- Цикл только вверх или только вниз;

- Ручной цикл

- Прогрессирующий старт

Возможно осуществлять следующие циклы упаковки:

- Цикл с прокладкой листа (для герметичной упаковки)

- Цикл с установленной высотой груза (для работы без фотодатчика)

- Витки усиления при помощи ручного управления

- Упаковка по слоям

### Дополнительная комплектация

- подъездная рампа (для работы гидравлической тележкой)

Габариты оборудования. Поворотный стол 1650мм.

| Наименование | К-во | Цена в Евро без НДС | НДС 20% | Сумма в Евро с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паллетоупаковщик Saving Machine d.1650 мм H 2200 мм | 1 шт. | 5 583,33 | 1 116,67 | 6 700,00 |
| Автоматический обрезчик пленки | 1 шт. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
| Подъездная рампа 1650 мм | 1 шт. | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
| Итого: |  | 5 875,00 | 1 175,00 | 7 550,00 |

Цены указаны в евро. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика в СПб.  Отправка транспортной компанией по согласованию Сторон за счет Покупателя.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 2-3 рабочих дня с момента поступления денежных средств

Гарантия: 12 месяцев

Пуско-наладочные работы, обучение: по согласованию сторон. В стоимость не входят.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/