| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочные туннели "T 80", "T 120", "T 150"

Преимущества этой модели:
   - Термотуннель расcчитан на работу в любом помещении и оптимизирован под низкое потреблении энергии; 
   - Универсален. Может использоваться со всеми вашими упаковочными линиями любой модификации; 
   - Двойная теплоизоляция для меньших потерь тепла и стабильности усадки; 
   - Гладкая передача продукта через конвейер; 
   - Дополнительный диспетчер скорости для установки времени прохода упаковки через туннель; 
   - Регулирование высокой температуры; 
   - Перед отключением автоматически охлаждается до температуры 70 градусов; 
   - Двойная изоляция от ожогов, для правил техники безопасности; 
   - Покрытый кремнием транспортёр, для исключения отпечатывания следов на плёнке; 
   - Специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течение термоусадки; 
   - Равномерная усадка со всех сторон упаковки для всёх видов плёнок PE, поливинилхлорида, плёнок POF (полиолефин); 
   - Может использоваться в конце нескольких соединённых в линию формирователей; 
   - Запечатанные продукты от одной или более герметизирующих линий могут быть забраны сразу и могут быть усажены быстро; 
   - Производительность в 4-5 раз больше по сравнению с машинами камерного типа.

Технические данные для туннеля высокой температуры Maripak T 80:

| Габариты (axdxe), мм | 2040x1400x1420 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты (bxcxfxgxhxi), мм | 1640x800x1180x 1100x450x720 |  |
| Габариты в упаковке, мм | 1700x1500x1780 |  |
| Вес без упаковки, кг | 380 |  |
| Вес в упаковке, кг | 436 |  |
| Напряжение, В | 380 |  |
| Мощность, кВт | 9,5 |  |
| Среднее потребление, кВт | 5 |  |
| Высота входного окна, мм | 400 |  |
| Длина камеры, мм | 900 |  |
| Ширина упаковки максимальная, мм | 350 |  |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |  |
| Производительность, упак./ч | от 360 до 600 |  |

Технические данные для туннеля высокой температуры Maripak T 120:

| Габариты (axdxe), мм | 2440x1800x1420 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты (bxcxfxgxhxi), мм | 2040x1200x1580x 1100x450x720 |  |
| Габариты в упаковке, мм | 1700x1900x1780 |  |
| Вес без упаковки, кг | 570 |  |
| Вес в упаковке, кг | 615 |  |
| Напряжение, В | 380 |  |
| Мощность, кВт | 9,5 |  |
| Среднее потребление, кВт | 5 |  |
| Высота входного окна, мм | 400 |  |
| Длина камеры, мм | 900 |  |
| Ширина упаковки максимальная, мм | 350 |  |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |  |
| Производительность, упак./ч | от 360 до 600 |  |

Технические данные для туннеля высокой температуры Maripak T 150:

| Габариты (axdxe), мм | 2740x2100x1420 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты (bxcxfxgxhxi), мм | 2340x1500x1880x 11000x450x720 |  |
| Габариты в упаковке, мм | 2170x2200x1780 |  |
| Вес без упаковки, кг | 670 |  |
| Вес в упаковке, кг | 735 |  |
| Напряжение, В | 380 |  |
| Мощность, кВт | 9,5 |  |
| Среднее потребление, кВт | 5 |  |
| Высота входного окна, мм | 400 |  |
| Длина камеры, мм | 900 |  |
| Ширина упаковки максимальная, мм | 350 |  |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |  |
| Производительность, упак./ч | от 360 до 600 |  |

Цена, включая НДС:   __________ евро  по курсу ЦБ на день оплаты +1%

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/