| Дата | 06.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение

Термоусадочный упаковочный автомат ТМ-1А (300мм)

Линия ТМ-1А предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре: банок, бутылок, канистр, коробов, пакетов и т.п.

В состав упаковочной линии включены:

- ТМ-1А термонож автоматический с группиратором (подающий к группиратору накопительный транспортер, пневмотолкатели)

- ТМ-1А термокамера

- ТМ-1А приемный рольганг

Общие характеристики машины

| Производительность линии, уп/час* | 600 |
| --- | --- |
| Размеры упаковочной линии в сборе (ДхШхВ),мм | 5160x2800x2260 |
| Вес аппарата, кг | 680 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамера/термонож | раздельный |
| Характеристики ТМ-1А «Термокамера»: |  |
| Исполнение | модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2520х1030х1700 |
| Вес устройства, кг | 200 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х540 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более | 50 |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 600 х 400 С транспортером 190мм: 350х150х360 С транспортером 300мм: 350х260х360 |
| Характеристики ТМ-1А «Термонож»: |  |
| Исполнение | модуль |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм: | 2800 х 1540 х 2000 |
| Вес устройства, кг | 350 |
| Длина подающего стола, мм | 550 |
| Ширина подающего стола, мм | 860 |
| Ширина группирующего конвейера, мм | 190 или 300 |
| Длина рабочей части термоножа, мм | 610 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6(4-6) |
| Тип сварки Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка) | Постоянный 1 |
| Характеристики ТМ-1А «Приемный рольганг»: |  |
| Исполнение: | модуль |
| Размеры приемного рольганга (ДхШхВ), мм: | 1180 х 665 х 930 |
| Вес, кг: | 50 |

Характеристики термоусадочной пленки:

Тип термоусадочной пленки                                                 Полиэтилен (ПЭ), полотно

Этапы работы линии:

Подготовка:

на группирующий транспортер подается в один ряд продукция, она заполняет питающий конвейер и датчики дают команду на упаковку. (рис 1)

Автоматическая подача на оборачивание продукта:

- толкатель продвигает продукцию с подготовительного стола через полотно термоусадочной пленки на упаковочный стол один ряд группы; (рис 2)

- прижим фиксирует продукцию на упаковочном столе; (рис 3)

- толкатель уходит в исходное положение;

- рабочая и ответная часть термоножа производят оборачивание продукции, обрезку и сварку термоусадочной пленки после проталкивания второго ряда группы.

Получение готовой упаковки:

- следующая единица продукции продвигает предыдущую с упаковочного стола на конвейер термотуннеля. (рис.4)

- в термотуннеле продукция движется по конвейеру и происходит усадка пленки. (рис 5)

- из термотуннеля готовая упаковка поступает на приемный рольганг с охлаждающим вентилятором, остывает, снимается оператором. (рис 6)

рис 1                                                                       рис 2

рис 3                                                                        рис 4

рис 5                                                                       рис 6

# Цена, включая НДС 20%: 1 063 000 руб.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

* — Производительность линии зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора.

Срок изготовления: 60 рабочих дней с момента поступления предоплаты денежных средств на расчетный счет Поставщика

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж – за пять банковских дней до отгрузки.

Отгрузка осуществляется со склада завода-изготовителя в г. Орел.

Пуско-наладочные работы в стоимость оборудования не входят

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/