| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный упаковочный аппарат TMC 58 М

Преимущества этой модели:

- L-образный сварщик-формирователь упаковки с термоусадочным туннелем в одной структуре;

- Легко добавляется в любую упаковочную линию;

- Соответствует европейским стандартам качества;

- Отдельные конвейеры (загрузка, выгрузка) нет необходимости подталкивать упаковку после запечатывания;

- Автоматический контроль времени цикла;

- Подстройка к различным продуктам;

- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;

- Приспосабливаемая длина вставки стола;

- Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки;

- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;

- Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Чувствительные датчики на крышке камеры не позволят поранить руку или пальцы;

- Легко заменяемые электрические компоненты;

- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;

- Керамическая основа у лезвия;

- Система для одного оператора;

- Дополнительная опция - автоматическое опускание ножа, даёт оператору преимущество во времени. Одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку.

Технические характеристики

| Габариты (WxLxH), мм | 1170х2385х1560 |
| --- | --- |
| Вес без упаковки, кг | 225 |
| Вес в упаковке, кг | 272 |
| Напряжение электросети, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 7 |
| Среднее потребление, кВт | 4,2 |
| Размер формирователя, мм | 580x440 |
| Ширина пленки, мм | 550 |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |
| Производительность, упак./ч | до 800 |

Видео работы https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=QDYFZEkwtvI

Цена, включая НДС: 8900 евро по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки:

Доставка до склада Покупателя в СПб и ЛО за счет Продавца

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/