| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная полуавтоматическая стреппинг машина ТР-201:

Описание:

Полуавтоматические стреппинг машины моделей ТР-201 производства фирмы "TRANSPAK" (Тайвань) представляют модели эконом- класса для обвязки ПП лентами шириной 6÷15.5 мм.

TP-201 - модель с закрытым корпусом;

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Соединение концов ленты методом регулируемой температурной сварки

Внешнее механическое регулирование силой натяжения ленты

Регулирование длины выброса ленты на панели управления

Автоотключение двигателя при простое для экономии электроэнергии

Установка на колесиках с тормозом для удобного перемещения машины и ее надежной фиксации во время работы

ПРИНЦИП РАБОТЫ

лента выбрасывается на установленную длину;

упаковываемый предмет устанавливается на стол;

оператор вручную обводит упаковываемый предмет свободным концом ленты и вставляет его в приёмное отверстие в столе;

срабатывает устройство автоматического натяжения, спайки и обрезания ленты.

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 6÷15,5 мм |
| Управление силой натяжения ленты | механическое |
| Сила натяжения ленты max | 45 кг |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 200 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200/230/280 мм |
| Вес ТР-201/ТР-202L/Тр-203 | 100/80/80 кг |
| Габаритные размеры | 910 х 582 х 785 мм |

Стреппинг машины

- Горячие столы и др.оборудование

- Клипсаторы

- Свариватели импульсные

Цена, включая НДС: 60300руб.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/