| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная полуавтоматическая стреппинг машина ТР-202:

Описание:

Стреппинг-машины серии ТР-202 – это простые в обращение и обслуживании машины, предназначенные для работы с полипропиленовой (ПП) лентой. Машины могут работать с лентой шириной от 6 до 15,5мм. Лента соединяется методом сварки.

Принцип работы полуавтоматической машины:

1. Машина после каждой обвязки автоматически выбрасывает ленту на рабочий стол на заданную длину;

2. Оператор помещает упаковку на рабочую поверхность машины;

3. Свободным концом ленты обводит вокруг упаковки и вставляет ленту в приёмное устройство машины;

4. Машина автоматически производит натяжку, сварку и обрезку ленты.

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв |
| Ширина ленты | 6÷1 5,5 мм |
| Регулировка силы натяжения ленты | механическое |
| Сила натяжения ленты max | 15 ÷ 45 кг |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес | 80кг |
| Габаритные размеры | 902 х 586 х 760 мм |

Цена, включая НДС: 132900руб.

Срок поставки: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/