| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная автоматическая стреппинг машина ТР-6000-1:

Описание:

Стреппинг машина ТР-6000-1 предназначена для упаковки небольшой продукции при помощи полипропиленовой стреппинг ленты.

Автомат ТР-6000-1 используется в картонажной, деревообрабатывающей, полиграфической промышленности, для группировки товара и защиты его от несанкционированного вскрытия

- простота в эксплуатации и обслуживании
- на рабочем столе находится механический датчик включения обвязки;
- комплектуется ножной педалью.
-возможность поставки машин с арками большего размера

Размеры арок:

| H (мм) / W | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  |
| 600 |  | стандарт |  |  |
| 800 | --- |  |  |  |
| 1000 | --- |  | нестандарт |  |
| 1200 | --- |  |  |  |

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 29 обв./мин. |
| Ширина ленты | 8÷15 мм |
| Управление силой натяжения ленты | механическая |
| Сила натяжения ленты | 10÷70 кг |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 1 кВт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 280 мм |
| Вес | 225 кг |
| Габаритные размеры | 1430 х 620 х 1540мм |
| Способ заправки ленты | ручной |

Цена (в стандартном исполнении) – 178000 руб., включая НДС

Цена (арка 1250х800) под 12 ленту – 234000 руб., включая НДС

Срок поставки -  5 рабочих дней с момента поступления материальных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/