| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная автоматическая стреппинг машина ТР-601B:

Описание:

Электронный контроль натяжения
Регулировка натяжения ленты сводится к простому повороту потенциометра по круговой шкале.

Автоматический выталкиватель (петлеватель) ленты
Автоматически удаляет ленту, если машина произвела обвязку без продукции.

Ременной привод
Ремни системы передачи обеспечивают длительный срок службы и бесшумную работу.

Раздвигаемый рабочий стол
Широко раздвигается рабочий стол для быстрой очистки, проверки и технического обслуживания механизма обвязки и устройства натяжения.

Автоматическая протяжка ленты

Просто вставьте ленту в ролики протяжки и нажмите кнопку «reset» - машина автоматически протянет ленту, что значительно экономит время и усилия оператора, поскольку теперь нет необходимости изымать машину из производственной линии. Загрузка ленты осуществляется легко.

Опции
Пульт управления Siemens PLS
Регулируемая скорость конвейера: от 18 м / минуту до 42 м / минуту
Каркас из нержавеющей стали SUS 304 (TP-601AS)

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 29 обв./мин. |
| Ширина ленты | 8, 9 или 12 мм |
| Управление силой натяжения ленты | электронное |
| Сила натяжения ленты | 7÷70 кг |
| Напряжение питания | 220 В (50/60 Гц) |
| Мощность | 1 кВт |
| Скорость конвейера | 30м/мин |
| Высота стола | 825 мм |
| Вес | 330 кг |
| Габаритные размеры | 1430 х 620 х 1540мм |
| Способ заправки ленты | автоматический |

Цена, включая НДС: 9300$

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/