| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная автоматическая стреппинг машина ТР-601D:

Описание:

Стреппинг машина TP-601D предназначена для упаковки продкции при помощи полипропиленовой стреппинг ленты.

Автоматическая стреппинг машина TP-601D используется в картонажной, деревообрабатывающей, полиграфической промышленности.

Используется для группировки продукции и защиты от вскрытия упаковки.

Особенности оборудования:

| Надёжная головка протяжки ленты Надежная конструкция механизма и высокое качество сборки обеспечивает долговечную работу головки протяжки ленты. | Автоматический выталкиватель (петлеватель) ленты Автоматически удаляет ненужную ленту, если машина произвела обвязку без продукции |
| --- | --- |
| Электронная регулировка натяжения Регулировка натяжения ленты сводится к простому повороту потенциометра по круговой шкале. | Автоматическая заправка ленты Машина автоматически производит заправку и перезаправку ленты, если обнаружится отсутствие ленты |

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 29 обв./мин. |
| Ширина ленты | 8, 9 или 12 мм |
| Управление силой натяжения ленты | электронное |
| Сила натяжения ленты | 7÷70 кг |
| Напряжение питания | 220 В (50/60 Гц) |
| Мощность | 1 кВт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200 мм |
| Вес | 220 кг |
| Габаритные размеры | 1430 х 620 х 1540мм |
| Способ заправки ленты | автоматический |

Размеры арок

| H/W, мм | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  |
| 600 |  | стандарт |  |  |
| 800 | --- |  |  |  |
| 1000 | --- |  |  |  |
| 1200 | --- |  |  |  |

Цена, включая НДС: 220000 руб.  
Срок поставки: 5 рабочих дней с момента предоплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/