| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная автоматическая стреппинг машина ТР-601L:

Описание:

Автоматическое лентообвязочное арочное  оборудование модели ТР-601L (850мм. х 600мм).

Дополнительные характеристики:

- автоматическая заправка ленты;

- автоматический выталкиватель (петлеватель);

- надежная головка протяжки ленты;

- электронная регулировка натяжения.

Технические характеристики: Скорость обвязки 29 обв./мин. Ширина ленты 8, 9 и 12 мм Управление силой натяжения ленты электронное Сила натяжения ленты 10 - 70 кг Напряжение питания 380 вольт 3 фазы 50 Гц Мощность 1 кВт Внутренний диаметр бобины ленты 280 мм Высота рабочего стола 410 мм Способ заправки ленты Вес машины Автоматический 235 кг

Цена   (в базовой комплектации) – ___________ руб.  на день оплаты 
Срок поставки   10 рабочих дней после оплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/