| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого |  |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Упаковочная прямоточная линия АП-М РЭМ

Упаковочная прямоточная линия АП-М РЭМ - линия служит для упаковки крупногабаритных изделий шириной до 1000мм.

Функционально линия состоит из нескольких модулей: АП-550М1-РЭМ (термонож), АП-550М2 или М2Д (Термотуннель) и АП-Д1М (Рольганг)

Состав оборудования:

## ТПЦ-АП 550М1 РЭМ (1300) Термонож

Упаковочный аппарат АП-М1 РЭМ

Упаковочный термонож для формирования транспортной и защитной упаковки в полиэтилен. Данный запайщик пленки формирует устойчивый плотный шов толщиной до 5 мм. Упаковочный аппарат оснащен двумя рулонодержателями под пленку, выносным блоком управления, системой рольгангов. Служит для упаковки дверей, больших коробок, хозяйственных и промышленных товаров. Как правило, используется в составе линий по упаковке крупногабаритных изделий. Упаковка пиломатериалов, упаковка матрасов и пр.

Технические характеристики:

| Габаритные размеры /ШхДхВ/ Длина реза-запайки Вес Напряжение электросети Потребляемая мощность Тип пленки Тип привода Высота продукта max. Рольганг до ножа Рольганг после ножа Диаметр вала Межосевое расстояние м/у валами | 1560х1150х1800 1300 180 кг. 220 В. 0.5 кВт ПЭ термоусадочный (158,153) цепной электромагнитный 470 мм. или по заказу 580х1560 530х1560 33.5 80 мм |
| --- | --- |

Цена, включая НДС 20%: 109140 руб./шт.

## ТПЦ-АП 550М2 (камера)

Термотуннель АП-550М2 предназначен для упаковки изделий шириной более 600 мм в полиэтилен термоусадочный. Тип упаковки: групповая, транспортная.

Вид упаковки: обандероливание с двумя техническими отверстиями до 30% от площади поверхности на двух боковых стенках. Сплошная упаковка из полотна пленки с предварительным формированием боковых швов / предварительным подгибом хвостов пленки под низ упаковки. Или обандероливание в рукав с последующей термоусадкой.

Технические характеристики:

| Габаритные размеры Вес Напряжение электросети Потребляемая мощность Размер окна термокамеры Тип используемой плёнки | 2500х1450х1770 мм до 750 кг 380 В, 3-х фазное 27 кВт или 18 кВт или 12 кВт 1100х600 мм ПЭ термоусадочный (158,153) |
| --- | --- |

Цена, включая НДС 20%: 277440 руб.

## ТПЦ-АП 550М2Д (1300х200) термокамера

Термотуннель АП-550М2Д предназначен для упаковки изделий шириной до 1100 мм в полиэтилен термоусадочный. Тип упаковки: групповая, транспортная.

Технические характеристики:

| Габаритные размеры | 3100х1600х1550 |
| --- | --- |
| Вес | до 750 кг |
| Напряжение электросети | 380 В, 3-х фазное |
| Потребляемая мощность | 18 кВт или 12 кВт |
| Размер окна термокамеры | 1300х200 |
| Тип используемой плёнки | ПЭ термоусадочный (158,153) |
| Длина термотуннеля: | 1320 |
| Ширина конвейера: | 1250 |
| Длина конвейера: | 2450 |
| Рольганг: | два вала 1 дюйм + выпадающий вал 0.5 дюйма / межосевое расст-е – 65 мм. |
| Валы конвейера: | 8-10 мм / межосевое расст-е – 38.1 мм |

Цена, включая НДС 20%: 284000 руб.

## Рольганг ТПЦ-АП Д1М

Технические характеристики:

| Габаритные размеры (ШхВ), мм | 1300х840 |
| --- | --- |
| Вес | 85 кг |
| Вал диаметр | 1 дюйм |
| Межосевое расстояние, мм | 142 |
| Длина вала, мм | 1050 |

- GreenFilm (Италия)

- Eco-Wave (Великобритания)

- Стреппинг машины

- Горячие столы и др.оборудование

- Клипсаторы

- Свариватели импульсные

Цена, включая НДС 20%: 19400 руб./ м/пог
Длину каждого рольганга надо определить отдельно в соответствии с потребностью и удобством

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж за пять рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки

Срок поставки: 30-35 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется до склада Покупателя в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/