| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Паллетоупаковщик Vasco 200

Паллетоупаковщик  Vasco 200 производства Ear-flap, Испания представляет собой машину традиционного типа для упаковки паллет в стрейч-пленку. Это надежная, простая в управлении и обслуживании машина, которая отлично справляется с упаковкой наравне с дорогостоящими паллетоупаковщиками. 

Стандартная версия модели Vasco 200  оснащена кареткой с механическим тормозом. Производителем предусмотрена возможность снабжения машины кареткой с электромагнитным тормозом, а также кареткой с предварительным растяжениям пленки и целым рядом прочих опций, которые помогут персонализировать машину в соответствии с требованиями клиента. 

Процесс работы модели Vasco 200 управляется ПЛК с ЖКД дисплеем, который способствует простому техническому обслуживанию и минимальным затратам на ремонт машины в отличие от других машин данного класса. Двигатели  контролируются инвертерами, препятствующими возникновению рывков при запуске и остановке поворотной платформы.
Процесс работы машины простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

Модель Vasco 200 – это надежная и прочная машина европейского производителя, гарантия эффективной и бесперебойной работы.

Технические характеристики (Стандартная комплектация)

| Высота колонны | 2600 мм |
| --- | --- |
| Мах высота паллеты | 2400 мм |
| Макс. вес груза | 2000 кг |
| Диаметр платформы | 1,65 м |
| Электрические характеристики | 220В/50Гц/1 фаза |
| Скорость вращения поворотного стола | 4-12 об/мин |
| Установленная мощность | 1 кВт |
| Степень электрической защиты | IP-43 |
| Уровень шума | < 70 дБ (A) |
| Общий вес | 400 кг |

Основные характеристики: 
- Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
- Шарнирное крепление колонны.
- Плавный запуск и остановка поворотной платформы.
- Регулируемая скорость движения каретки в нижней и верхней части паллеты.
- Счетчик циклов обмотки.
- Независимое количество обмоток паллеты в верхней и нижней части паллеты.
- Дополнительные обмотки в любой части паллеты.
- Контроль ПЛК с ЖКД дисплеем.
- Эргономичная панель управления.
- Отверстия в платформе для вил погрузчика.
Программы обмотки:
- Двунаправленное движение каретки: вверх-вниз;
- Однонаправленное: только вверх или только вниз;
- С паузой для накрытия верха паллеты.
- Управление вручную.

Виды кареток.

| КАРЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ | КАРЕТКА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТОРМОЗОМ | МОТОРИЗИРОВАННАЯ КАРЕТКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ ПЛЕНКИ |
| --- | --- | --- |
| Дает возможность отрегулировать натяжение пленки вручную и улучшает качество обмотки. Натяжение пленки регулируется вручную. | Позволяет экономить пленку и улучшить качество обмотки. Натяжение пленки регулируется через панель управления. | Позволяет автоматически регулировать предварительное растяжение пленки, улучшая качество обмотки. Сила натяжения пленки регулируется на панели управления. В зависимости от качества пленки данная каретка дает возможность установить коэффициент растяжения до 300% (1 м à 3 м). Растяжение пленки регулируется через панель управления. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Подъездная рампа: Облегчает погрузку и разгрузку груза при помощи вилочного автопогрузчика или гидравлической тележки.

Рама для установки машины в пол:

Весы: Позволяют взвешивать груз с высокой точностью. Вес отображается на экране панели управления, который можно поворачивать под удобным углом.

Механизированное верхнее прижимное устройство:  
Данное устройство предназначено для стабилизации неустойчивых грузов во время обмотки.
Для активации прижимного устройства поверните переключатель в позицию «вверх» или «вниз». После того, как прижимное устройство достигнет верхней части груза, оно автоматически остановится.
Существует две версии прижимного устройства: для легких и для плоских грузов (таких как двери, окна и т.п.)

| Прижимное устройство для плоских грузов | Прижимное устройство для легких грузов |
| --- | --- |

Держатель для воздушно-пузырчатой пленки:  
Данный держатель может использоваться для прокладывания пузырчатой пленки или пеноматериала между грузом и стрейч-пленкой для противоударной защиты груза.

Опции:

- Подъездная рампа.

- Подъездная рампа XL для вилочного автопогрузчика.

- Подъездная рампа с весами.

- Подъездная рампа из нержавеющей стали.

- Каретка с прямодействующим тормозом для перфорированной пленки.

- Каретка с электромагнитным тормозом.

- Каретка с предварительным растяжением (М).

- Колонна высотой 3.000 мм(макс. высота паллеты 2.800 мм).

- Комплект для крепления машины.

- Рама для установки машины в пол (1.650 мм/2000 мм).

- Весы рамы для установки машины в пол (1650 мм).

- Поворотная платформа диаметром 2000 /3000 мм.

- Верхнее прижимное устройство (механическое).

- Верхнее прижимное устройство (механическое) для плоских грузов (окон, дверей).

- Корпус из нержавеющей стали.

- Машина в соответствии со стандартом ATEX (для работы во взрывоопасной среде).

| НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПЦИИ | Цена в евр., в т.ч. НДС |
| --- | --- |
| Подъездная рампа | 305,00 |
| Каретка: прямодействующий тормоз для перфорированной пленки | 475,00 |
| Каретка: электромагнитный тормоз | 996,00 |
| Каретка: механический тормоз (стандарт) | 0,00 |
| Каретка: предварительное растяжение (М) | 1620,00 |
| Колонна 3.000 мм (макс. высота паллеты 2.800 мм) | 531,00 |
| Комплект для крепления машины | 655,00 |
| Рама для весов, при установки машины в пол (1650 мм) | 1620,00 |
| Рама для установки машины в пол (1.650 мм) | 605,00 |
| Рама для установки машины в пол (2000 мм) | 1308,00 |
| Подъездная рампа из нержавеющей стали | 1781,00 |
| Рама для установки машины в пол из нержавеющей стали (1.650 мм) | 2027,00 |
| Машина из нержавеющей стали | 11 488,00 |
| Поворотная платформа диаметром 2000 мм. | 1620,00 |
| Взвешивающее устройство (6 датчиков нагрузки и дисплей) | 6000,00 |
| Верхнее прижимное устройство (механическое) | 1620,00 |
| Верхнее прижимное устройство (механическое) для плоских грузов | 1879,00 |

# Цена, включая НДС: 3770 евро.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/